Приложение № 1 к Контракту

от «____» _______________2018 г. № _____

Техническое задание

на выполнение работ по благоустройству общественной территории сквер ул. Димитрова

(в районе городской поликлиники) в г. Собинка Владимирской области в 2018 году.

| Перечень основных данных и требований | Содержание данных и требований |
| --- | --- |
| Цель выполняемых работ | благоустройство общественной территории сквер ул. Димитрова ( район городской поликлиники) в г. Собинка Владимирской области |
| Схема расположения объекта |  |
| Ведомость объёмов работ. | № пп Наименование работ и затрат Единица измерения Количество 1 2 3 4 Устройство пешеходных дорожек 1. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3 285,8 2. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня м3 131 3. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескоцемента (655*0.05) м3 32,75 3. Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. м2 655 4. Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий м 410 Установка скамеек и урн 5. Копание ям вручную без креплений для скамеек и урн без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (0.3*0.3*0.5*(4*(11+11)+21) м3 4,905 6. Устройство бетонной подготовки м3 4,905 7. Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (для крепления скамеек) кг 54,56 8. Установка скамьи со спинкой (весом 62 кг.) шт. 11 9. Установка скамьи без спинки (весом 40 кг.) шт. 11 10. Установка урн (весом 7кг.) шт. 21 Установка ограждения 11. Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 (0.25*0.25*0.5*260) м3 8,125 12. Устройство бетонной подготовки м3 8,125 13. Устройство металлических ограждений м 260 Освещение пешеходных дорожек 14 Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 под уличные столбы((0.5*0.5*1.5)*10) м3 3,75 15. Устройство основания под фундаменты песчаного ((0.5*0.5*0.1)*10) м3 0.25 16. Устройство основания под фундаменты щебеночного ((0.5*0.5*0.1)*10) м3 0.25 17. Установка закладных деталей весом более 20 кг (под столбы освещения) 1 т 0.1 18. Устройство бетонной подготовки м3 3,25 19. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (в стойки опор 4*10) м 40 20. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 м 40 21. Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (весом 31 кг.) опор 10 21. Установка светильников с лампами накаливания шт. 10 Прокладка кабеля под землёй 22. Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (под кабель 150*0,5*1) м3 75 23. Устройство постели (из песка) при одном кабеле в траншее 100 м кабеля 150 24. Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий м 150 25. Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" диаметром 50 мм м 150 26. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 м 150 27. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 м 150 28. Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 м3 75 29. Песок природный для строительных работ средний м3 82,5 30. Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 м 50 31. Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 м 50 Освещение площадки 32. Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок одностоечных 1 опора 11 33. Подвеска самонесущих изолированных проводов (марки СИП-4 2х16-0,6/1,0) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ м 150 34. Установка светильников светодиодных ( мощность - 40 Вт, Рабочее напряжение - 176-264 В, Температура эксплуатации - от -40 до +50 град С) шт. 10 Установка спортивного оборудования под навесом на песке 35. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (19*45*0.4) м3 342 36. Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (Объем: 0.4*0.4*0.7*25) м3 2,8 37. Устройство бетонной подготовки м3 2,8 38. Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (закладные) (Объем: 0.00062*6*6) т 0.02232 39. Установка теневого навеса на раме Romana 301.14.00 (весом 550 кг.) шт. 1 40. Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,1 т 1 шт. 8 41. Гребля типа CO-3.1.61.01 (вес 54 кг.) шт. 1 42. Жим к груди типа CO-3.1.64.01 (весом 72кг.) шт. 1 43. Жим ногами типа CO-3.1.65.01 (весом 72 кг.) шт. 1 44. твистер типа CO-3.1.70.01 (весом 65 кг.) шт. 1 45. Скамья для пресса Romana 207.02.01 (весом 32 кг.) шт. 1 46. Тренажер для спины наклонный типа Romana 207.04.01 (весом 31 кг.) шт. 1 47. Стол для армреслинга типа Romana 207.05.01 (весом 37кг.) шт. 1 48. Брусья типа Romana 207.08.01 (весом 80 кг.) шт. 1 49. Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,5 т шт. 4 50. Жим от груди типа CO-3.1.63.01 (весом 106 кг) шт. 1 51. Верхняя тяга типа CO-3.1.62.01 (весом 105 кг.) шт. 1 52. Комплекс с двумя рукоходами (весом 330кг.) шт. 1 53. Спортивный комплекс (весом 190кг.) шт. 1 |
| Объем работ по объекту | Состав работ определен сметной документацией. |
| Срок выполнения работ | 45 (сорок пять) календарных дней с момента заключения контракта. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ. В случае несоблюдения Подрядчиком сроков проведения работ Заказчик вправе наложить на Подрядчика штрафные санкции в соответствии с муниципальным контрактом. |
| Условия выполнения работ | Выполнение работ по благоустройству включает следующие виды работ: - устройство пешеходных дорожек; покрытых тротуарной плиткой; - приобретение и установка скамеек со спинкой, урн и ограждений; -устройство освещения аллеи; -устройство освещения спортивного комплекса; - приобретение и установка спортивного оборудования и спортивных комплексов; В соответствии с условиями муниципального контракта, нормами и правилами, действующими в период исполнения работ по муниципальному контракту, работы должны выполняться в соответствии: - ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные» При устройстве сборных покрытий тротуаров необходимо руководствоваться технологиями и инструкциями на основании следующих правил: СНиП III-8-76 «Земляные сооружения», СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий», ГОСТ 17608- «Тротуарные плитки», ТУ 400-1-190-79 «Фигурные элементы мощения», инструкциями ВСН-26-76 и ВСН-50-79. - СП 82.1330.2016 «Благоустройство территорий»; - СП 48.1330.2011 «Организация строительства»; - СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 1212-04-2002»Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия» - ГОСТ 23735-79 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия» - ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия»; - РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Требования к спортивному оборудованию: - ГОСТ 55789-2013 «Спортивное оборудование и инвентарь. Термины и определения.» - ГОСТ Р 55677-2013 «Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции оборудования и методы испытаний.» - ТУ 9611.001-193398931-2014 « Комплексы спортивные уличные» Комплексы спортивные уличные должны соответствовать требованиям. СНиП II-23-81, СП 53-101-98, ГОСТ Р 52169, настоящих технических условий и комплек- та конструкторской документации, утвержденного в установленном порядке. Уличный тренажеры должны быть изготовлены в соответствии с нормативными документами: СТО 71030909-005-2010 "Тренажеры силовые уличные"; ТУ 9619-001-30322942-2013. Крепежные детали имеют защитное покрытие по ГОСТ 9.306. Болтовые соединения удовлетворяют нормам ГОСТ 1759.0, ГОСТ 1759.4 и ГОСТ 18123; болты соответствуют требованиям ГОСТ 15589, ГОСТ 15591, ГОСТ 7796, ГОСТ 7798, ГОСТ 7805. - ГОСТ Р 52301-2013 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.06.2013 N 182-ст); - ГОСТ Р 52167-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 18.09.2012 N 333-ст); - ГОСТ Р 52168-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 18.09.2012 N 334-ст); - ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.11.2012 N 1148-ст); - ГОСТ Р 52299-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.06.2013 N 180-ст); - ГОСТ Р 52300-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.06.2013 N 179-ст); - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, утв. Минэнерго России № 229 от 19.06.2003; - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие Постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 № 18-7 (ред. от 19.07.2002); - Письмом Госстроя РФ № 130552, ГУГПС МВД РФ № 20/2.2/2433 от 14.10.1998 «О применении требований СНиП 21-01-97.Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание шестое дополненное с исправлениями. (действующие главы); - «Правила устройства электроустановок. Издание седьмое. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2, 7.5, 7.6, 7.10», утв. приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204, - «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8» Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции утв. приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 № 150. - «Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Издание седьмое. Раздел 2. Передача электроэнергии. Главы 2.4, 2.5», утв. приказом Минэнерго РФ от 20.05.2003 № 187. - Письмо МЧС РФ от 02.06.2011 № 19-3-1- 2086 «О применении ПТЭЭП, ПУЭ, СНиП», - «СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», утв. приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 783; - ГОСТ 33176-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещённость от искусственного освещения. Технические требования. (введён в действие Приказом Росстандарта от 26.03.2015 № 181-ст); - «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализованная редакция СНиП 2.07.01-89*», утв. приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 №820; - «Указания по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов», утв. приказом Минжилкомхоза РСФСР от 12 мая 1988 г. №120 и другими нормативными документами. В соответствии с условиями муниципального контракта, нормами и правилами, действующими в период исполнения работ по муниципальному контракту: - До начала работ Подрядчик обязан установить информационный щит. Щит должен содержать следующую информацию: - перечень работ, выполняемых подрядчиком; - сведения о Заказчике (наименование, контактные телефоны заказчика); - сведения о Подрядчике (наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица), контактные телефоны); - реквизиты муниципального контракта, его цену и гарантийные сроки. Образец информационного щита предоставляется Подрядчику Заказчиком. Подрядчик обязан согласовать макет информационного щита с Заказчиком. Осуществлять поставку на место производства работ всех необходимых материалов, изделий, конструкций, оборудования и строительной техники, а также их приемку, разгрузку, складирование и обеспечение их сохранности. Применяемые материалы, изделия и конструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов и иметь документы, подтверждающие их качество (паспорта, сертификаты, результаты лабораторных испытаний) (в случаях установленных действующим законодательством РФ); До начала выполнения дорожных работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком образцы тротуарной плитки. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ, если объем работ и их качество не подтверждаются исполнительной и другой, предусмотренной условиями контракта документацией, о чем Подрядчику выдается предписание; Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются Сторонами только в письменном виде; Подрядчик выполняет работы с соблюдением требований качества, безопасности жизни и здоровья, а также иных требований, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта; Подрядчик обеспечивает погрузку и вывоз мусора, возвратных материалов в течение дня проведения работ по демонтажу; Подрядчик передает Заказчику возвратные материалы, полученные в результате выполнения работ, в количественном и стоимостном выражении, подписывает соответствующие первичные документы, осуществляет доставку возвратных материалов; При производстве работ подрядчик ведет Общий журнал работ, оформленный по РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» Акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций оформляются по форме определенной Контрактом. Оборудование газонного ограждения должно быть выполнено, размещено и установлено в соответствии ГОСТ Р 52766-2007 и 52289-2004., Ограждение соответствует и сопровождается сертификатами соответствия по безопасной эксплуатации оборудования ГОСТ 52299-2004, 52169-2003 и гигиеническими сертификатами на материалы. Стоимость работ по сборке и установке оборудования (в том числе вспомогательные материалы, в зависимости от конструкции оборудования) в соответствии с паспортом на оборудование, учтена сметной документацией и указана совместно со стоимостью оборудования. Уличная мебель (скамейки) и элементы детской площадки должны быть новыми, не бывшим в употреблении, не иметь дефектов, соответствовать функциональному предназначению. Оборудование должно иметь сертификат соответствия, технический паспорт на русском языке. Обязательные требования к изделиям, обеспечивающие, в частности, биологическую, пожарную, химическую и иную безопасность, устанавливаются техническими регламентами. Требования к безопасности Товаров устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Уличная мебель не должна представлять опасности для жизни и здоровья граждан, должна быть пригодной к использованию в уличных условиях и безопасной в эксплуатации. Выполнение работ по эксплуатации объектов наружного освещения должно осуществляться при использовании материалов, имеющих сертификаты качества. |
| Требования к используемым материалам | Материалы, конструкции, детали и оборудование – должны быть новыми, то есть не бывшие в эксплуатации, не повреждённые, без каких либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенные к свободному обращению на территории Российской Федерации. Материалы, конструкции, детали и оборудование должны соответствовать принятым проектным решениям, требованиям, государственных стандартов и (или) технических условий. Основные требования к материалам и оборудованию Оборудование приобретается после согласования с заказчиком. Оборудование расположенное по каждому объекту сочетается с цветовой гаммой всего устанавливаемого оборудования. Цветовая гамма оборудования предварительно согласовывается с заказчиком. Все поставляемые для ремонта материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. |
| Особые условия. | Подрядчик обязан осуществлять контроль в ходе выполнения работ по объектам ремонта и укладки брусчатки, установки малых архитектурных форм, освещения, спортивного инвентаря. В случае не предоставления или по видимым явным показателям, вызванных сомнением в качестве проведенного ремонта, Заказчик имеет право заказать лабораторные испытания образцов брусчатки из уложенного покрытия в других сторонних лабораториях, имеющие соответствующие допуски по данной деятельности. В случае выявления некачественно выполненных работ, затраты по работам по каждому данному объекту не принимаются до их устранения Подрядчиком. Оплачиваются только те объекты, которые приняты без недостатков. |
| Гарантия и гарантийные обязательства | Тротуар: гарантийный срок на результат выполненных работ – 4 года с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Объем гарантии выполненных работ – 100% на весь объем работ. Подрядчик обязан направлять уполномоченного представителя для участия в ежегодном комиссионном обследовании объектов находящихся на гарантии. Малые архитектурные формы , спортивный инвентарь: Гарантийный срок - срок гарантии на Товар составляет 24 месяца с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки Товара, если больший срок не установлен предприятием-изготовителя Товара. В случае установления предприятием-изготовителем Товара большего срока гарантии, срок действия гарантии на Товара равен указанному сроку. Приемка выполненных работ по (форме КС-2). Объем гарантии выполненных работ – 100% на весь объем работ. Освещение: гарантийный срок: 2 года. Приемка выполненных работ по (форме КС-Объем гарантии выполненных работ – 100% на весь объем работ. |
| Порядок предоставления отчетной документации | В соответствии со ст.753-755 Гражданского Кодекса РФ сдача результата работ Подрядчиком оформляется актом выполненных работ, подписанным обеими сторонами. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных технической документацией. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока. На работы, которые согласно технологии производства работ будут скрыты другими видами работ, должен быть оформлен акт освидетельствования скрытых работ. Отчетная документация сдается Подрядчиком с сопроводительным письмом с описью приложений и количества экземпляров. Сопроводительное письмо регистрируется датой фактического предоставления отчетной документации Заказчику. Подрядчик представляет отчетную документацию после выполнения всего объема работ, в течении 3 (трех) рабочих дней с момента окончания работ в составе: - акт формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», подписанный Подрядчиком - в 3 экз.; - справка формы КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», подписанная Подрядчиком - в 3 экз.; - исполнительная документация - в 2 экз.; - общий журнал работ - в 1 экз.; - счет, подписанный Подрядчиком - 1 экз. - счет-фактура, подписанная Подрядчиком - 1 экз. (если Подрядчик является плательщиком НДС). Исполнительная документация - это комплект документов, включающий в себя: - акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций, подписанные Сторонами; - результаты контрольных измерений (исполнительная съемка), подписанные Сторонами; - документы о качестве материалов, заверенные Подрядчиком копии или оригиналы (по каруселям, качелям, горке и качалке к паспорту прилагается отчет испытаний в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025); - акт приема-передачи возвратного материала; - предписания, выданные Подрядчику; - фотоматериал; - результаты контрольных проб брусчатки, взятых из покрытия «Результаты контрольных измерений (исполнительная съемка)» - это документ, отражающий объем выполненных работ, в котором указываются геометрические размеры, высотные отметки и др. информация о выполненном виде работ, данным документом также считаются ведомости, чертежи и другие формы, установленные для соответствующего вида работ. «Общий журнал работ» - это основной первичный документ, отражающий последовательность, сроки и условия выполнения работ. |
| Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда и охраны окружающей среды при производстве работ. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. |
| Характеристики товара, используемого при выполнении работ |
| Скамья |  | Размер не менее: 1900х350х580 Скамья должна быть должна быть изготовлена из ламинированной, повышенной влагостойкости фанеры толщиной не менее 18 мм. По бокам скамьи с обеих сторон должны быть расположены поручни (опоры), изготовленные из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм. Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, устойчивой к сложным атмосферным условиям, истиранию, воздействию ультрафиолета. Элементы из фанеры должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены для создания сильной износостойкой поверхности. Выступающие крепежные элементы и торцы труб должны быть закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Внешние размеры: Длина: не менее 1900 мм и не более 2000 мм Ширина: не менее 340 мм и не более 360 мм Высота: не менее 580 мм и не более 600 мм Монтаж скамьи должен производиться путем стоек в грунт на глубину не менее 400 мм |
| Скамья со спинкой |  | Размеры: не менее 1950х500х800 Скамья должна быть с сидением и спинкой, которые должны быть изготовлены из ламинированной, повышенной влагостойкости фанеры толщиной не менее 18 мм. По бокам скамьи с обеих сторон должны быть расположены поручни (опоры), изготовленные из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм. Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, устойчивой к сложным атмосферным условиям, истиранию, воздействию ультрафиолета. Элементы из фанеры должны быть тщательно отшлифованы, загрунтованы и окрашены для создания сильной износостойкой поверхности. Выступающие крепежные элементы и торцы труб должны быть закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Внешние размеры: Длина: не менее 1900 мм и не более 1934 мм Ширина: не менее 480 мм и не более 520 мм Высота: не менее 802 мм и не более 822 мм Монтаж скамьи должен производиться путем стоек в грунт на глубину не менее 400 мм |
| Урна |  | Стойки урны должны быть изготовлены из металлической профильной трубы сечением не менее 40*25*1,5 мм, контейнер для мусора должен быть изготовлен из металлического решетного полотна толщиной не менее 1,5мм. Контейнер для мусора должен быть высотой не менее 440 мм, диаметр контейнера должен быть не менее 265 мм. По верхнему торцу контейнера для мусора для обеспечения жесткости конструкции должен быть приварен обод из металлического прутка толщиной не менее 8 мм. Объем контейнера должен быть не менее 20л. Внешние размеры: Длина (мм): Не менее 310 и не более 320; Ширина (мм): Не менее 310 и не более 320; Высота (мм): Не менее 540 и не более 560. Металлические элементы должны быть окрашены в зеленый или черный цвет. Монтаж комплекса должен производиться путем бетонирования стоек в грунт в колодцы глубиной не менее 600 мм. Базовый цвет – зеленый . |
| Ограждение газонное |  | размер: 2000х800 (с грунтозацепами) Ограждение должно представлять собой соединение столбика, прямоугольной секции ограждения и конечного столбика. Столбик длиной не более 800 мм должен быть изготовлен из металлической трубы диаметром не менее 42,3 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм. Верхний торец столбика должен быть закрыт пластмассовой заглушкой. К столбику ограждения с двух сторон должны быть приварены по две пары металлических ушек для соединения с секцией ограждения. К столбику посредством двух болтовых соединений должно крепиться прямоугольное ограждение размерами не менее 1940*400 мм. Рама ограждения должна быть изготовлена из металлической профильной трубы размерами не менее 25*25*2 мм. Внутри прямоугольной рамы должна быть расположена сварная конструкция в виде ромба. В центре ромба должна быть приварена квадрат со стороной не более 230 мм. Внутренняя конструкция секции ограждения должна быть изготовлена из металлического квадратного прута со стороной не менее 12 мм. В конце ограждения секция ограждения должна крепиться к конечному столбику, у которого ушки для соединения с секцией ограждения должны находиться только с одной стороны. Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях, устойчивой к сложным атмосферным условиям, истиранию, воздействию ультрафиолета. Выступающие крепежные элементы и торцы труб должны быть закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Внешние размеры: Длина (мм): Не менее 310 и не более 320; Ширина (мм): Не менее 310 и не более 320; Высота (мм): Не менее 540 и не более 560. Монтаж ограждения должен проводиться путем бетонирования вертикальных стоек на глубину не менее 300 мм . Базовый цвет - зеленый. |
| Теневой навес, на раме, ступенчатая крыша, без пола, вместимость до 10 тренажеров |  | Габариты не менее: 6190х4790х3090 Навес должен представлять собой сборно-разборную конструкцию. Сборка должна производиться при помощи резьбовых соединений. Крыша навеса должна представлять собой трехступенчатую разноуровневую конструкцию (три модуля крыши, центральный модуль должен быть закреплен выше, чем два боковых модуля). Крыша навеса должна быть изготовлена из сотового поликарбоната толщиной не менее 8 мм. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. В нижней части навеса к угловым стойкам крепится рама для установки тренажерной площадки из 10 тренажеров. Выступающие крепежные элементы должны быть закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Порошковая эмаль должна иметь высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Внешние размеры (по крыше) (длина*ширина*высота): не менее 6190*4790*3090 мм и не более 6210*4810*3110 мм. Размеры рамы (длина*ширина): не менее 5990*3990 мм и не более 6010*4010 мм. |
| Спортивный комплекс |  | Габариты не менее: 6500х1540х2800 Типа: Romana 201.09.00 или аналог. спортивный комплекс— многофункциональный тренажер с большим количеством элементов. С помощью комплекса дети развивают координацию, ловкость и силу. Содержит рукоход, турник, канат для лазания, кольца и трапеция, а также щит для игры в баскетбол . .Цвет: красный, желтый |
| Комплекс с двумя рукоходами |  | Комплекс с двумя рукоходами представляет собой сборно-разборную конструкцию прямоугольной формы, состоящую из десяти попарно установленных стоек, между которыми должно быть расположено встраиваемое оборудование. К первой паре стоек должна крепиться лестница на двух перекладинах с не менее, чем шестью ступенями. Между второй и третьей парами стоек, а также между третьей и четвертой парами стоек должны быть закреплены рукоходы с не менее, чем шестью перекладинами, причем второй рукоход должен быть установлен выше первого не менее, чем на 150 мм. Между первой и второй, четвертой и пятой парами стоек, а также между пятой парой стоек должны быть закреплены перекладины на разной высоте. Все встраиваемое оборудование должно крепиться к стойкам при помощи стальных хомутов с отверстиями для перекладин, с возможностью их фиксации от поворота и прочной фиксацией на вертикальном опорном столбе, изготовленных из металлического листа толщиной не менее 4,0 мм, которые закрепляются на стойке посредством резьбового соединения. Хомут обеспечивает жесткое крепление двух взаимоперпендикулярных труб посредством резьбового соединения. Хомут соответствует ГОСТ 52169, ГОСТ 55677 и исключает застревание частей тела при занятиях на оборудовании. Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Порошковая эмаль имеет высокую стойкость к климатическим условиям и эстетичный внешний вид. Выступающие крепежные элементы должны быть закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб должны быть закрыты антивандальными эллиптическими заглушками диаметром 108 мм. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж комплекса производится путем бетонирования стоек в грунт в колодец глубиной не менее 1000 мм. Лестница должна состоять из двух горизонтальных связей, двух вертикальных стоек и не менее, чем шести перекладин. Габаритные размеры лаза должны быть: длина не менее 1385 мм, высота не менее 2135 мм. Стойки лестницы длиной не менее 2065 мм, не более 2070 мм должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 33,5мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм. На расстоянии не более 25 мм от торцов стойки должны быть поджаты до половины диаметра и приварены между двумя горизонтальными перекладинам на расстоянии не более 760 мм друг от друга. Перекладины длиной не менее 1385 мм должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм. Ступени длиной не менее 760 мм должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 33,5 с толщиной стенки не менее 2,8 мм. Оба торца ступеней должны быть поджаты до половины диаметра на расстоянии не более 25 мм от торцов и приварены по периметру прилегания к стойкам на расстоянии не менее 300 мм между осями ступеней. Рукоход должен состоять из двух балок, между которыми должны быть закреплены не менее шести перекладин. К основной стойке рукоход должен крепиться при помощи четырех отводов. Габаритные размеры рукохода должны быть не менее 1680*1550 мм. Балки рукохода длиной не менее 1680 мм, не более 1685 мм должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 48 мм с толщиной стенки не менее 3 мм. Для последующего крепления полуотводов балка на расстоянии не более 40 мм от торцов должна быть обжата до диаметра не более 33,5 мм. Перекладины длиной не менее 1455 мм, должны быть изготовлены из металлической трубы диаметром не менее 33,5 с толщиной стенки не менее 2,8 мм. Оба торца перекладины должны быть поджаты до половины диаметра на расстоянии не более 25 мм от торцов и приварены по всему периметру прилегания к балкам на расстоянии не менее 300 мм между осями перекладин. Перекладина длиной не менее 1385 мм должна быть изготовлена из металлической трубы диаметром не менее 34 с толщиной стенки не менее 5 мм. Перекладины между первой и второй, между четвертой и пятой парами стоек должны быть установлены на высотах не менее h=2225 мм и не менее h=2525 мм, между пятой парой стоек на высоте не менее 2375 мм. Стойка комплекса должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром не менее 108 мм с толщиной стенки не менее 4 мм. Высота стоек комплекса не менее 2700 мм над уровнем площадки. Торцы труб должны быть закрыты пластиковыми заглушками толщиной не менее 5 мм. Габариты: не менее 6775 х 1680х2700 Комплектация: лестница-1, рукоход-2, перекладина -5, стойка-10, обойма-21. Цвет: серый, желтый. |
| Гребля |  | Габариты не менее: 1240х790х1020 Тренажёр должен быть предназначен для тренировки мышц рук, груди, спины, для тренировки сердечно-сосудистой системы. Тренировка мышц должна происходить при периодическом притягивании на себя рукоятей тренажёра в горизонтальном направлении. Посредством подвижной рычажной системы усилие от движения рукоятей должно передаваться горизонтально-вертикальному движению сиденья, которому противодействует вес тренирующегося. Конструктивно тренажёр должен быть выполнен в виде цельнометаллических верхней и нижней горизонтальных балок, рычажной системы, сиденья и рукоятей. Кинематическая компоновка должна предотвращать защемления частей тела между движущимися и стационарными узлами тренажёра. Выступающие крепежные элементы и торцы труб должны быть закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Монтаж должен производиться на горизонтальную поверхность рамы в составе тренажёрной площадки. Тренажёр должен быть предназначен для пользователей возраста от 14-ти лет. Внешние размеры (длина*ширина*высота): не менее 1240 * 790 * 1020 мм и не более 1250 * 800 * 1030 мм. |
| Верхняя тяга |  | Габариты не менее: 995x810x1810 Тренажёр должен быть предназначен для тренировки мышц груди и рук. Тренировка мышц должна происходить при периодическом притягивании рукоятей тренажёра на себя сверху вниз. Посредством подвижной рычажной системы усилие от движения рукоятей должно передаваться вертикальному движению сиденья, которому противодействует вес тренирующегося. Конструктивно тренажёр должен быть выполнен в виде цельнометаллических основания и стойки, рычажной системы, сиденья и рукоятей. Подвижные элементы тренажёра должны быть заключены внутрь стойки. Кинематическая компоновка должна предотвращать защемления частей тела между движущимися и стационарными узлами тренажёра. Выступающие крепежные элементы и торцы труб должны быть закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Монтаж должен производиться на горизонтальную поверхность рамы в составе тренажёрной площадки. Тренажёр должен быть предназначен для пользователей возраста от 14-ти лет. Внешние размеры (длина*ширина*высота): не менее 995 * 810 * 1810 мм и не более 1005 * 830 * 1820 мм |
| Жим от груди |  | Габариты не менее: 1070x790x1795 Тренажёр должен быть предназначен для тренировки мышц груди и трицепсов рук. Тренировка мышц должна происходить при периодическом отталкивании рукоятей тренажёра от себя («от груди»). Посредством подвижной рычажной системы усилие от движения рукоятей должно передаваться вертикальному движению сиденья, которому должен противодействовать вес тренирующегося. Конструктивно тренажёр должен быть выполнен в виде цельнометаллических основания и стойки, рычажной системы, сиденья и рукоятей. Кинематическая компоновка должна предотвращать защемления частей тела между движущимися и стационарными узлами тренажёра. Выступающие крепежные элементы и торцы труб должны быть закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Монтаж должен производиться на горизонтальную поверхность рамы в составе тренажёрной площадки. Тренажёр должен быть предназначен для пользователей возраста от 14-ти лет. Внешние размеры (длина*ширина*высота): не менее 1070 *790 *1795 мм и не более 1090 * 810 * 1815 мм |
| Жим к груди |  | Габариты не менее: 1045x795x1145 Тренажёр должен быть предназначен для тренировки мышц груди и рук. Для занятий необходимо разместится на сидении тренажёра грудью к вертикальной спинке, руками охватить рукояти тренажёра. Тренировка мышц должна происходить при периодическом притягивании рукоятей тренажёра к себе спереди («к груди»). Посредством подвижной рычажной системы усилие от движения рукоятей должно передаваться вертикальному движению сиденья, которому противодействует вес тренирующегося. Конструктивно тренажёр должен быть выполнен в виде цельнометаллических основания и стойки, рычажной системы, сиденья и рукоятей. В целях безопасности подвижные элементы тренажёра должны быть заключены внутрь стойки. Кинематическая компоновка должна предотвращать защемления частей тела между движущимися и стационарными узлами тренажёра. Выступающие крепежные элементы и торцы труб должны быть закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Монтаж должен производиться на горизонтальную поверхность рамы в составе тренажёрной площадки. Внешние размеры (длина*ширина*высота): не менее 1045 *795 * 1145 мм и не более 1055 * 805 * 1155 мм. |
| Жим ногами |  | Габариты не менее: 1315x645x1260 Тренажёр должен быть предназначен для тренировки мышц ног. Тренировка мышц должна происходить при периодическом отталкивании рычага тренажёра от себя, при сгибании/разгибании коленного сустава. Посредством подвижной рычажной системы усилие от движения рычага должно передаваться вертикальному движению сиденья, которому противодействует вес тренирующегося. Конструктивно тренажёр должен быть выполнен в виде цельнометаллических основания и стойки, рычажной системы, сиденья и рычага с поперечиной. Кинематическая компоновка должна предотвращать защемления частей тела между движущимися и стационарными узлами тренажёра. Выступающие крепежные элементы и торцы труб должны быть закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Монтаж должен производиться на горизонтальную поверхность рамы в составе тренажёрной площадки. Тренажёр должен быть предназначен для пользователей возраста от 14-ти лет. Внешние размеры (длина*ширина*высота): не менее 1315*645*1260 мм и не более 1320*655*1270 мм. |
| Твистер |  | Габариты не менее: 850x630x1190 Тренажёр должен быть предназначен для коррекции фигуры в области талии, тренировки суставов ног и тазобедренного пояса. Для занятий необходимо разместиться на платформе тренажёра стоя лицом к вертикальной стойке, руками охватить рукояти тренажёра. Тренировка мышц должна происходить при периодическом повороте ног вправо-влево, в то время как тело удерживается в вертикальном положении силой рук. Конструктивно тренажёр должен быть выполнен в виде цельнометаллических основания и стойки, поворотной платформы для ног и неподвижных рукоятей. Кинематическая компоновка предотвращает защемления частей тела между движущимися и стационарными узлами тренажёра. Выступающие крепежные элементы и торцы труб должны быть закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Внешние размеры: Длина (мм): Не менее 850 и не более 870; Ширина (по рукояткам) (мм): Не менее 630 и не более 650; Высота (мм): Не менее 1190 и не более 1210 Монтаж должен производиться на горизонтальную поверхность рамы в составе тренажёрной площадки. |
| Скамья для пресса |  | Габариты не менее: 925х435х575 Тренажёр должен быть предназначен для всестороннего развития мышц спины и живота. На тренажере можно выполнять следующие упражнения: сидя подъем туловища; сидя подъем туловища с поворотами; сидя на бедре (боком), подъем туловища. Для занятий необходимо разместится лежа на сидениях тренажёра, ногами захватить нижний горизонтальный упор, колени должны располагаться на верхнем упоре. Тренировка мышц должна происходить при периодическом поднимании туловища. Конструктивно тренажёр должен быть выполнен в виде цельнометаллического каркаса с двумя цилиндрическими упорами и платформой, пластиковых сидений, выполняющих роль упора для спины при выполнении упражнений. Кинематическая компоновка должна предотвращать защемление частей тела между стационарными узлами тренажёра. Выступающие крепежные элементы и торцы труб должны быть закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Монтаж должен производиться на горизонтальную поверхность рамы в составе тренажёрной площадки, с использованием специальных болтов. Тренажёр должен быть предназначен для пользователей возраста от 14-ти лет. Внешние размеры (длина*ширина*высота): не менее 925 * 435 * 575 мм и не более 935 * 445 * 585 мм |
| Тренажер для спины наклонный |  | Габариты не менее: 960х660х855 Тренажёр должен быть предназначен для всестороннего развития мышц спины. Для занятий необходимо разместится на тренажёре лежа лицом вниз. Удерживаясь ногами за горизонтальный упор, нужно поставить ноги на подставку и разместить бедра на сидениях. Тренировка мышц должна происходить при периодическом поднимании туловища в вертикальное положение. Конструктивно тренажёр должен быть выполнен в виде цельнометаллического каркаса с двумя цилиндрическими упорами и платформой, пластиковых сидений, выполняющих роль упора для спины при выполнении упражнений. Кинематическая компоновка должна предотвращать защемления частей тела между движущимися и стационарными узлами тренажёра. Выступающие крепежные элементы и торцы труб должны быть закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Монтаж должен производиться на горизонтальную поверхность рамы в составе тренажёрной площадки, с использованием специальных болтов. Тренажёр должен быть предназначен для пользователей возраста от 14-ти лет. Внешние размеры (длина*ширина*высота): не менее 960 * 660 * 855 мм и не более 980 * 670 * 865 мм . |
| Стол для армрестлинга |  | Габариты не менее: 890x550x1180 Тренажёр должен быть предназначен для выполнения силовых упражнений по укреплению мышц груди, бицепса и трицепса двумя соревнующимися спортсменами. Руки соревнующихся должны ставиться на твёрдую, ровную поверхность стола, и ладони сцепляются в замок. Задачей соревнующегося рукоборца должно являться прижатие руки противника к поверхности. Конструктивно тренажёр должен быть выполнен в виде цельнометаллической стойки, столешницы и двух упоров, закрепленных перпендикулярно столешнице на двух её противоположных сторонах. Кинематическая компоновка предотвращает защемления частей тела между движущимися и стационарными узлами тренажёра. Выступающие крепежные элементы и торцы труб должны быть закрыты декоративными заглушками из полиэтилена. Внешние размеры: Длина (мм): Не менее 890 и не более 910; Ширина (мм): Не менее 550 и не более 570; Высота (мм): Не менее 1180 и не более |
| Брусья |  | Габариты не менее: 1420x615x1535 Тренажер должен быть предназначен для тренировки мышц живота (пресс) и рук (трицепс). Тренажёр должен быть предназначен для выполнения гимнастических и силовых упражнений на брусьях по укреплению мышц груди, бицепса и трицепса. В качестве нагрузки должен использоваться собственный вес занимающегося. Тренажер должен быть двухсторонним и разноуровневым, для одновременного выполнения упражнений двумя лицами. Конструктивно тренажёр должен быть выполнен в виде цельнометаллических стойки и рукоятей с подлокотниками, расположенных с двух противоположных сторон стойки. В комплекте с рукоятями к стойке должны быть прикреплены спинки для удобства выполнения упражнений. Компоновка должна предотвращать защемление частей тела между узлами тренажёра. Выступающие крепежные элементы и торцы труб должны быть закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Монтаж должен производиться на горизонтальную поверхность рамы в составе тренажёрной площадки. Тренажёр должен быть предназначен для пользователей возраста от 14-ти лет. Внешние размеры (длина*ширина*высота): не менее 1420*615*1535 мм и не более 1440*635*1555 мм. |
| Плитка тротуарная |  | Тротуарная декоративная (брусчатка). 200*100*60 "КИРПИЧИК". Толщина не менее 60 мм, красная . Класс прочности на сжатие: не менее В25, Марка по истираемости: не более 62 , группа -Б. |
| Светильник светодиодный уличный |  | Максимальный световой поток — 4 500лм Максимальная потребляемая мощность — 40 Вт Коэффициент мощности — не ниже 0,95 Рабочее напряжение — 176-264 В Температура свечения — белый 5 000К Индекс цветопередачи (Ra) — 75 Класс защиты — IP65 Температура эксплуатации — от -40 до +50 град С Вес — 900 г Гарантийный срок — 2 года |
| Светодиодная лампа |  | Модель светильника Светодиодная лампа лон Voltega 220V E27 14.8W (соответствует 120 Вт) 1450Lm 4000K (белый) 6952 Вес, кг 0.0200 Тип цоколя E27 Напряжение 220 Вольт Тип лампы Светодиодная (LED) Стекло Матовое Потребляемая мощность (Вт) 14.8 Вт Соответствует лампе накаливания 120 Вт Экономия электроэнергии до 90% Цветовая температура 4000K Цвет Белый Возможность подключения диммера Нет Габариты Высота 120 мм, диаметр 60 м |
| Стальной фонарный столб «Ретро» |  | Высота не менее: 2,9 метра Тумба, стойка и кронштейн: Сталь. Покрыты порошковой полимерной краской. Цвет серый. Соединительные и декоративные элементы: Сталь. Светильник: Ретро. Технические характеристики: Источник света: Патрон E-27 под лампу накаливания до 150 Вт, либо энергосберегающую лампу. Монтаж столба на объекте производится путем бетонирования стойки или закладной детали, с последующим креплением столба болтовым соединением. Фонарный столб имеет ревизионное окошко для обслуживания электрической цепи |
| Кабель силовой |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил-3 и сечениеми: 1,5 мм2; 6,0 мм2 |
| Трубы гибкие гофрированные |  | Трубы гибкие гофрированные двухстенные « ДКС» диаметром 50 мм. |
| Провода |  | Провода самонесущие, изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-4 2х16-06/1,0. |
| Провода |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2. |
| Кронштейн металлический |  | Кронштейн металлический под светильник светодиодный (высотой) 500 мм. |
| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| _______________________ «______»________________ 2018 г. М.П. | ______________________ «______»______________ 2018 г. М.П. |