Приложение № 1 к Контракту

от «____» _______________2018 г. № _____

Техническое задание

на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома

№7 по ул. Гагарина в г. Собинка Владимирской области в 2018 году.

| Перечень основных данных и требований | Содержание данных и требований |
| --- | --- |
| Цель выполняемых работ | благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №7 по ул. Гагарина в г. Собинка Владимирской области |
| Схема расположения объекта |  |
| Ведомость объёмов работ. | № пп Наименование работ и затрат Единица измерения Количество 1 2 3 4 Основные мероприятия 1. Разборка бортовых камней на бетонном основании м 208 2. Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3 6,22 3. Разборка покрытий и оснований щебеночных м3 23 4. Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 м3 99,6 5. Перемещение грунта на каждые последующие 10 м м3 196 6. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3 100,345 7. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня марки 400, фракция 40-70 мм м3 55,647 8. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня марки 400, фракция 20-40 мм м3 34,35 9. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня марки 400, фракция 10-20 мм м3 25 10. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня марки 400, фракция 5(3)-10 мм м3 46,85 11. Розлив вяжущих материалов кг 656 12. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей марки Б2 м2 687 13. Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками типа <VOGELE> малых типоразмеров толщиной слоя 4 см марка II, тип В м2 250 14. Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (дорожный) м 256 15. Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (тротуарный) м 305 15. Копание ям вручную без креплений для скамьи и урн, группа грунтов 2 ((0,3*0,3*0,5*(16+4)) м3 0.9 16. Устройство бетонной подготовки м3 0.9 17. Установка скамьи (весом 36кг.) шт. 4 18. Установка урн (весом 14кг.) шт. 4 Ограждение 19. Копание ям вручную без креплений для ограждения, группа грунтов 2 (0,25*0,25*0,5*72) м3 2,25 20. Устройство бетонной подготовки м3 2,25 21. Устройство металлических ограждений м 72 22. Ограждение м 72 |
| Объем работ по объекту | Состав работ определен сметной документацией. |
| Срок выполнения работ | 30 (тридцать) календарных дней с момента заключения контракта. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ. В случае несоблюдения Подрядчиком сроков проведения работ Заказчик вправе наложить на Подрядчика штрафные санкции в соответствии с муниципальным контрактом. |
| Условия выполнения работ | Выполнение работ по благоустройству включает следующие виды работ: - приобретение и установка скамеек со спинкой, урн и ограждений; - ремонт придомовой дороги (установка бортовых камней и асфальтирование). В соответствии с условиями муниципального контракта, нормами и правилами, действующими в период исполнения работ по муниципальному контракту. Работы должны выполняться в соответствии: - Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельный законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; - СП 82.1330.2016 «Благоустройство территорий»; - СП 48.1330.2011 «Организация строительства»; - СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»; - СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СниП 2.02.02-85; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; - СНиП 1212-04-2002»Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» - ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия» - ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия» - ГОСТ 23735-79 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия» - ГОСТ 8736-93 «Песок для строительных работ. Технические условия»; - ГОСТ Р 52128-2003 «Эмульсии битумные дорожные. Технические условия»; - ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия» - ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» - ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»; - ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»; - РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; Требования к Оборудованию (малым архитектурным формам). Оборудование должно быть изготовлено в соответствии со следующей нормативной документацией: - ГОСТ Р 52301-2013 "Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.06.2013 N 182-ст); - ГОСТ Р 52167-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 18.09.2012 N 333-ст); - ГОСТ Р 52168-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 18.09.2012 N 334-ст); - ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.11.2012 N 1148-ст); - ГОСТ Р 52299-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.06.2013 N 180-ст); - ГОСТ Р 52300-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.06.2013 N 179-ст); В соответствии с условиями муниципального контракта, нормами и правилами, действующими в период исполнения работ по муниципальному контракту: - до начала работ Подрядчик обязан установить информационный щит. Щит должен содержать следующую информацию: - перечень работ, выполняемых подрядчиком; - сведения о Заказчике (наименование, контактные телефоны заказчика); - сведения о Подрядчике (наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица), контактные телефоны); - реквизиты муниципального контракта, его цену и гарантийные сроки. Образец информационного щита предоставляется Подрядчику Заказчиком. Подрядчик обязан согласовать макет информационного щита с Заказчиком. - осуществлять поставку на место производства работ всех необходимых материалов, изделий, конструкций, оборудования и строительной техники, а также их приемку, разгрузку, складирование и обеспечение их сохранности. Применяемые материалы, изделия и конструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов и иметь документы, подтверждающие их качество (паспорта, сертификаты, результаты лабораторных испытаний) (в случаях установленных действующим законодательством РФ); - до начала выполнения дорожных работ Подрядчик согласовывает с Заказчиком рецепты (составы) на асфальтобетонные смеси. Зерновой состав минеральной части смесей формировать и рассчитывать, как непрерывный зерновой состав; Подрядчик осуществляет входной контроль материалов. Лаборатория, применяемая Подрядчиком для оценки качества используемых материалов и выполняемых работ, должна быть аттестована (или аккредитована, или сертифицирована) в порядке, установленном нормативно-техническими документами; При приемке выполненных работ: - по устройству асфальтобетонных покрытий проезжей части толщина уложенного слоя и коэффициент уплотнения должны соответствовать СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85»; - по устройству асфальтобетонных покрытий тротуаров, с шириной, позволяющей выполнить работы с применением асфальтоукладчика, толщина уложенного слоя и коэффициент уплотнения должны соответствовать СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85»; - по устройству асфальтобетонных покрытий тротуаров, выполняемых вручную, толщина уложенного слоя должна соответствовать требованиям ВСН 19-89 «Правила приёмки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» (не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от -10 до +20 мм, остальные - от -5 до +10 мм) - по устройству асфальтобетонных покрытий тротуаров, выполняемых вручную, коэффициент уплотнения и водонасыщения должны соответствовать требованиям «СНиП III-10-75. Благоустройство территорий» (п.3.15) До устройства покрытия проезжей части Подрядчиком совместно с Заказчиком в обязательном порядке осуществляется осмотр смотровых колодцев, попадающих в зону производства работ. Места сопряжения (спайки) между вновь укладываемыми полосами или старым и новым асфальтобетонным покрытием должны быть вертикальными. Высота спайки должна быть не менее высоты устраиваемого покрытия. Места сопряжения должны быть прямолинейными в продольном профиле и перпендикулярными в поперечном профиле. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ, если объем работ и их качество не подтверждаются исполнительной и другой, предусмотренной условиями контракта документацией, о чем Подрядчику выдается предписание; Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются Сторонами только в письменном виде; Подрядчик выполняет работы с соблюдением требований качества, безопасности жизни и здоровья, а также иных требований, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта; Подрядчик обеспечивает погрузку и вывоз мусора, возвратных материалов в течение дня проведения работ по демонтажу; Подрядчик передает Заказчику возвратные материалы, полученные в результате выполнения работ, в количественном и стоимостном выражении, подписывает соответствующие первичные документы, осуществляет доставку возвратных материалов; При проверке качественных показателей асфальтобетонного покрытия Подрядчик обеспечивает восстановление покрытия в 5-дневный срок. Технология устройства асфальтобетонных покрытий осуществляется в соответствии СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85» При производстве работ подрядчик ведет Общий журнал работ, оформленный по РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» Акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций оформляются по форме определенной Контрактом. Организация дорожного движения, путем установки временных средств организации дорожного движения, осуществляется Подрядчиком за счет собственных средств в соответствии с ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», "Методические рекомендации. Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ в населенных пунктах" (согласовано Письмом Департамента ОБДД МВД России от 18.09.2009 N 13/6-5240), ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». Оборудование газонного ограждения должно быть выполнено, размещено и установлено в соответствии ГОСТ Р 52766-2007 и 52289-2004., Ограждение соответствует и сопровождается сертификатами соответствия по безопасной эксплуатации оборудования ГОСТ 52299-2004, 52169-2003 и гигиеническими сертификатами на материалы. Стоимость работ по сборке и установке оборудования (в том числе вспомогательные материалы, в зависимости от конструкции оборудования) в соответствии с паспортом на оборудование, учтена сметной документацией и указана совместно со стоимостью оборудования. Уличная мебель (скамейки) должны быть новыми, не бывшим в употреблении, не иметь дефектов, соответствовать функциональному предназначению. Оборудование должно иметь сертификат соответствия, технический паспорт на русском языке. Обязательные требования к изделиям, обеспечивающие, в частности, биологическую, пожарную, химическую и иную безопасность, устанавливаются техническими регламентами. Требования к безопасности Товаров устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Уличная мебель не должна представлять опасности для жизни и здоровья граждан, должна быть пригодной к использованию в уличных условиях и безопасной в эксплуатации. |
| Требования к используемым материалам | Применяемые в процессе производства работ строительные материалы и изделия должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов: ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»; ГОСТ 9128-2013 «Межгосударственный стандарт. Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»; ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия»; ГОСТ Р 52128-2003 «Государственный стандарт Российской Федерации. Эмульсии битумные дорожные. Технические условия»; ГОСТ 6665-91 «Межгосударственный стандарт. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия»; Подрядчик осуществляет входной контроль качества дорожно-строительных материалов и конструкций, операционный контроль выполняемых работ. Основные требования к материалам и оборудованию малых архитектурных форм: Оборудование приобретается после согласования с заказчиком. Оборудование расположенное по каждому объекту сочетается с цветовой гаммой всего устанавливаемого оборудования. Цветовая гамма оборудования предварительно согласовывается с заказчиком. Скамейки – новые, размер 1960х595х800 Базовый цвет - серый. Урны - новые, размеры 450х337х930, M=14 кг, V=40 л Покрытие: Полимерно-порошковая краска. Базовый цвет - серый. Ограждение - новые, размер: 2000х640 Покрытие: Полимерно-порошковая краска. Базовый цвет - зеленый. Все поставляемые для ремонта материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. |
| Особые условия. | Подрядчик обязан осуществлять лабораторный контроль в ходе выполнения работ по объектам ремонта и укладки асфальтно-бетонной смеси. При отсутствии собственных аттестованных лабораторий осуществлять лабораторный контроль по договору со сторонней аттестованной лабораторией. Подрядчик предоставляет лабораторные данные испытаний асфальтобетонной смеси из смесителя, рецепты на приготовление асфальтобетонной смеси, паспорта на материалы для приготовления асфальтобетонной смеси для оценки приемочной комиссии по каждому объекту в отдельности. При проверке качественных показателей асфальтобетонного покрытия выемкам (кернам) Подрядчик обеспечивает восстановление покрытия (заделку кернов) в 5-дневный календарный срок. В случае не заделки произведенных выемок (кернов) работы у Подрядчика не принимаются до их устранения. В случае не предоставления или по видимым явным показателям, вызванных сомнением в качестве проведенного ремонта, Заказчик имеет право заказать лабораторные испытания образцов из уложенного покрытия в других сторонних лабораториях, имеющие соответствующие допуски по данной деятельности. В случае выявления некачественно выполненных работ, затраты по работам по каждому данному объекту не принимаются до их устранения Подрядчиком. Оплачиваются только те объекты, которые приняты без недостатков. |
| Гарантия и гарантийные обязательства | Придомовые дороги: Гарантийный срок на результат выполненных работ – 4 года с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Объем гарантии выполненных работ – 100% на весь объем работ. Подрядчик обязан направлять уполномоченного представителя для участия в ежегодном комиссионном обследовании объектов находящихся на гарантии. Малые архитектурные формы: Гарантийный срок - срок гарантии на Товар составляет 24 месяца с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки Товара, если больший срок не установлен предприятием-изготовителя Товара. В случае установления предприятием-изготовителем Товара большего срока гарантии, срок действия гарантии на Товара равен указанному сроку. Приемка выполненных работ по (форме КС-2). Объем гарантии выполненных работ – 100% на весь объем работ. |
| Порядок предоставления отчетной документации | В соответствии со ст.753-755 Гражданского Кодекса РФ сдача результата работ Подрядчиком оформляется актом выполненных работ, подписанным обеими сторонами. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных технической документацией. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока. На работы, которые согласно технологии производства работ будут скрыты другими видами работ, должен быть оформлен акт освидетельствования скрытых работ. Отчетная документация сдается Подрядчиком с сопроводительным письмом с описью приложений и количества экземпляров. Сопроводительное письмо регистрируется датой фактического предоставления отчетной документации Заказчику. Подрядчик представляет отчетную документацию после выполнения всего объема работ, в течении 3 (трех) рабочих дней с момента окончания работ в составе: - акт формы КС-2 «Акт о приемке выполненных работ», подписанный Подрядчиком - в 3 экз.; - справка формы КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат», подписанная Подрядчиком - в 3 экз.; - исполнительная документация - в 2 экз.; - общий журнал работ - в 1 экз.; - счет, подписанный Подрядчиком - 1 экз. - счет-фактура, подписанная Подрядчиком - 1 экз. (если Подрядчик является плательщиком НДС). Исполнительная документация - это комплект документов, включающий в себя: - акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций, подписанные Сторонами; - результаты контрольных измерений (исполнительная съемка), подписанные Сторонами; - документы о качестве материалов, заверенные Подрядчиком копии или оригиналы (по каруселям, качелям, горке и качалке к паспорту прилагается отчет испытаний в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025); - акт приема-передачи возвратного материала; - предписания, выданные Подрядчику; - фотоматериал; - результаты контрольных испытаний проб асфальтобетона, взятых из покрытия «Результаты контрольных измерений (исполнительная съемка)» - это документ, отражающий объем выполненных работ, в котором указываются геометрические размеры, высотные отметки и др. информация о выполненном виде работ, данным документом также считаются ведомости, чертежи и другие формы, установленные для соответствующего вида работ. «Общий журнал работ» - это основной первичный документ, отражающий последовательность, сроки и условия выполнения работ. |
| Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ | Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда и охраны окружающей среды при производстве работ. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. |
| Характеристики товара, используемого при выполнении работ |
| Скамья (типа С52/2 или аналог) |  | Размеры: не менее 1960х595х800 Материалы: каркас изготовлен из водогазопроводной трубы окрашенной порошковой глянцевой краской (трубы водогазопроводные d 21,3мм, 26,8мм, 33,5мм). Сидение и спинка выполнены из доски сечением 35х90мм (древесина хвойных пород влажностью 7-10%, грунт по дереву, краска на водной основе с защитными свойствами). При изготовлении конструкционных элементов использован оцинкованный крепеж. Крепление - фиксирующие стержни длиной 600мм. Комплектация: на металлическом каркасе закреплены сидение и спинка из досок, расположенных на расстоянии друг от друга. Скамейка предназначена для благоустройства территорий. Базовый цвет- серый. |
| Урна (типаУ-3 или аналог) |  | Материал: металл, покрытый полимерно-порошковой краской устойчивой к сложным атмосферным условиям, истиранию, воздействию ультрафиолета. размеры не менее 450х337х930, M=14 кг, V=40 л Базовый цвет – серый. Конструкция выполнена из листового металла, зачищенного, обезжиренного и окрашенного порошковой глянцевой краской. Используются: лист 1,2мм, 3мм, 6мм; труба 40х25мм, труба d 33,5мм, круг, полоса, уголок. При изготовлении конструктивных элементов использованы: оцинкованный крепеж; Крепление - фиксирующие стержни Комплектация: на квадратной платформе закреплена стойка. К ней присоединена u-образная рама. Урна подвижно закреплена в раме, с возможностью опрокидывания. Предназначена для благоустройства территорий. |
| Ограждение газонное (типа О-312 или аналог) |  | размер: не менее 2000х640 Верхняя и нижняя часть рамки — профильная труба сечением 20х20 мм, заполнение из профиля 15х15 мм. Стойка - профильная труба сечением 40х40 мм Покрытие: Полимерно-порошковая краска. Материалы: ограждение выполнено из профильных труб и металлической полосы, загрунтованных и окрашенных порошковой глянцевой краской . Нанесено защитное покрытие от атмосферных воздействий. Крепление - заглубление 300 мм и бетонирование изделия . Комплектация: столб и прикрепленное к нему полотно ограждения с геометрическим рисунком. Предназначено для благоустройства.Материалы: ограждение выполнено из труб профильных сечением 20х20мм, 40х20мм, 40х40мм, труб водогазопроводных d 42,3мм (патрубок). Полоса 40х4, лист 3. Изделие зачищено, обезжирено и окрашено порошковой глянцевой краской. Крепление – заглубление 300 мм включая бетонирование изделия Базовый цвет - зеленый. |
| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| _______________________ «______»________________ 2018 г. М.П. | ______________________ «______»______________ 2018 г. М.П. |